## Slide 1
Modélisation numérique de l’érosion interne
Institut de Mathématique de Toulon
Cemagref, Unité de Recherche Ouvrages Hydrauliques et Hydrologie
S. Bonelli, C. Galusinski , F. Golay, D. Lachouette, P. Seppecher,

## Slide 2
Motivation
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 2/25

## Slide 3
Modélisation
Air
Eau
Sol
?
Nos hypothèses
Soil cohésif
Ecoulement dilué, érosion beaucoup plus lente que l’écoulement
Interface Sol/Eau fin avec loi d’érosion
Vardoulakis & Papamichos
Sol granulaire
Ecoulement multiphasique
Interface épaisse: fluidification du sol
Sol cohésif
Milieu imperméable
Couche de Stokes
Interface fine
Ecoulement turbulent ou laminaire
Ecoulement laminaire ou turbulent
Sol granulaire
Couche de Stokes
Couche de Brinkman
Couche de Darcy
Couche intermédiaire
Fluidification
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 3/25

## Slide 4
Fluide
Solide
Adaptation
Remaillage
Interface Fluide / Solide
Formulation unifiée
Fonction couleur
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 4/25

## Slide 5
Modélisation physique
Loi d’érosion
(Brivois, Bonelli, Borghi 2007)
Navier-Stokes
“Darcy-Brinkman”
Méthode des domaines fictifs
(Angot et al. 1999)
ou
Méthode de pénalisation
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 5/25

## Slide 6
Modélisation numérique
Suivi de l’interface par Level Set
Volume fini, grille décalée
(schéma MAC)
Lagrangien augmenté
BiCGStab
Schéma explicite
Calcul de la contrainte:
“Ghost-fluid”
WENO 5
RK4
p
v
u
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 6/25

## Slide 7
Ecriture adimensionnelle
Numerical modelling of interfacial soil erosion with viscous incompressible flows
F. Golay, D. Lachouette, S. Bonelli, P. Seppecher
Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 200 (2011) 383–391
Découplage Erosion / Fluide
Stokes
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 7/25

## Slide 8
Erosion d’une bille
« ghost-fluid »
Plus de régularité
Plus de précision
Moins de redistanciation
Maillage: 60x30x30 cellules
Interfacial erosion: a three-dimensional numerical model
F. Golay, D. Lachouette, S. Bonelli, P. Seppecher
C.R. Mécanique, 336, 9, 731-736, 2008
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 8/25

## Slide 9
Validation
Erosion des gématériaux
S. Bonelli, F. Golay, F. Mercier
Traité MIM, en préparation.
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 9/25

## Slide 10
HET
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 10/25

## Slide 11
Etude prospective: Suffusion
Par changement d’échelle, la suffusion peut être vue comme érosion de surface
Utilisation de conditions de périodicité pour modéliser l’échantillon
Experimental data : Sterpi (2003)
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 11/25

## Slide 12
Homogénéisation
Numerical modelling of suffusion as an interfacial erosion process
F. Golay, S. Bonelli
European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2011.
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 12/25

## Slide 13
Etude prospective: Suffusion
Conditions périodiques
Gradient macroscopique de pression
2 Level set
Maillage: 150 x 150 cellules
Grain de sable non érodable
Argile érodable
dP
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 13/25

## Slide 14
Etude prospective 3D: Pile de pont
Ecoulement
Maillage: 50 x 25 x 25 cellules
Pile de pont non érodable
Sol érodable
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 14/25

## Slide 15
HET avec turbulence (non réaliste)
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 15/25

## Slide 16
Ecoulement 3D avec pénalisation et suivi d’interface par Level Set
  Domaines fictifs + level Set
  Loi d’érosion
  Le solveur fluide est à revoir
Physique
  Validation expérimentale
  Autre loi d’érosion
  Couplage avec l’impact d’une vague
  Couplage VF-DEM
Numérique
  Parallélisation
  Raffinement de maillage par octree
  Généralisation du schéma MAC : “Discrete Duality Finite Volume” (DDFV)
Perspectives
LMGC90: Azema et al. 2007
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 16/25

## Slide 17
Code Multi-physique Multi-échelle
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 17/25

## Slide 18
CM2 état des lieux
Plate forme fédérative de développement
Partager
Pérenniser
Optimiser
Environnement logiciel: documentation (Robodoc), tutoriaux, …
Maillage non structuré
Sous-domaines, parallèle (Mpi, Fortran 90), librairie de résolution
Interfaçage: Fluent, Gambit, Tecplot, Gmsh, Visit (Silo), …
Volumes finis, Godunov, VF-Roe, …
EFD
Méthode multi-pas de temps
MHD
Ecoulement granulaire
Ecoulement bi-fluide
Solveur de Stokes & Navier-Stokes par DDFV
Méthode des domaines fictifs
AMR par bloc
Macro-cellule raffinement par Octree
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 18/25

## Slide 19
Implémentation GD / VF / ..
PHY
GEO
NUM
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 19/25

## Slide 20
Numéro, domaine
X,Y,Z
Volume, diamètre, …
Niveau
Etat(nnoe)
S(t), S(t’), S(t’’), …
Objet Cellule
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 20/25

## Slide 21
Objet Face
Numéro, domaine
Voisin(s)
X,Y,Z
Surface, normale, …
Niveau
Etat(nnoe)
Flux(t), Flux(t’), Flux(t’’), …
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 21/25

## Slide 22
Objet Maillage
Numéro de domaine
nbres de cellule, faces, … etc
liste de celllules
liste de surface
…
liste à envoyer
liste à recevoir
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 22/25

## Slide 23
DDFV schemes:
Hermeline, Coudiere, Omnes, Delcourte, Boyer, Hubert, Krell, …
Exemple introduction des DDFV: Discrete Duality Finite Volume
E
E’
Maillage Primal
Maillage Dual
Les schémas DDFV peuvent être considérés comme une généralisation des schémas MAC
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 23/25

## Slide 24
Exemple introduction des DDFV 3D dans CM2
Diamon Cell
LATP: Boyer, Hubert, Krell
A
B
E
F
K
L
« Cellule Diamant» dans CM2
Introduction des objets
Point ddfv
Arête
Diamant
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 24/25

## Slide 25
Merci de votre attention ……..
Développements en cours
Solveur de Stokes & Navier-Stokes par DDFV
AMR par bloc
Développements à venir
Méthode des domaines fictifs, érosion
Raffinement par Octree
Carpeinter 26-27 Mai 2011 – 25/25