## Slide 1: Résistances et impédances thermiques, quelles analogies entre thermique et électricité ? Quelques applications au contrôle non-destructif thermique
JC BATSALE
I2M, Bordeaux

## Slide 2: Résistance thermique: analogie électrique
Loi de Fourier:
en Wm-1K-1
Loi d’ohm thermique en 1D: 2 types de relations
φ
en W-1m2K et en W-1K
en Wm-2

## Slide 3: Analogie Thermique -Electricité
T1
T2
V1
V2
R
R
I

## Slide 4: Toute analogie a ses limites.
Conductivité thermique ( cuivre= 400 Wm-1K-1, air au repos=0.03 Wm-1K-1
Conductivité électrique (cuivre 5.96 107, verre 10-15, teflon 10-25 siemens/m)
On transporte l’électricité sur des centaines de km
On transporte mal la chaleur!
L’adiabaticité n’est pas de ce monde!

## Slide 5: L’adiabaticité n’est pas de ce monde!
Les matériaux isolants thermiques sont ridicules comparés aux isolants électriques!
Le rapport de conductivité entre cuivre et super-isolant thermique est de 105
En électricité, ce rapport est de 1015
Résistivité d’un conducteur ro<10-6 Ohm*m
Résistivité d’un isolant ro >1010 Ohm*m
ON NE SAIT PAS ISOLER THERMIQUEMENT!
ON NE PEUT PAS TRANSPORTER LA CHALEUR SUR DE GRANDES DISTANCES!
￼￼￼￼￼￼￼￼Isolants classiques actuels
λ=λS +λR +λG (Laines minérales; Plastiques alvéolaires)
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼VALEUR DE CONDUCTIVITE THERMIQUE COMPRISE ENTRE 25 et 45 mW/(m.K)

## Slide 6: L’adiabaticité n’est pas de ce monde! Quelques exemples simples en comparaison du transport d’électricité
Uniquement à cause de l’absence d’isolation thermique suffisante:
  Une conduite d’eau chaude ne peut transporter la chaleur que sur quelques kilomètres
  Une ailette conductive uniquement sur quelques mètres ou centimètres
  On ne peut pas simplement stocker la chaleur…
Il est très difficile de dépasser une coef d’échange thermique de h=0.1 Wm-2K-1ou R=10W-1m-2K

## Slide 7: La chaleur est difficilement canalisable: Ailette de refroidissement
Une ailette ne conduit pas la chaleur sur mieux que quelques mètres de distance.

## Slide 8: Conduite d’eau chaude
To
Eau chaude à V ->
Air à Tinf
On ne peut pas transporter de l’eau chaude sur mieux que quelques kilomètres de distance!

## Slide 9: Les premiers super-isolants Le vase Dewar ou d’Arsonval
Le vase Dewar (1893) ou vase d’Arsonval (Jacques Arsene d’Arsonval)
L’aventure de la cryogénie française (Cailletet, D’Arsonval, George Claude) précurseurs de la société « Air Liquide ».
Dewar perd un procès contre la société Thermos Gmbh en 1904
Marcello Pirani (lampe au sodium), mais aussi la jauge de Pirani (fil chaud appliqué à la cryogénie)
Arsonval
Pirani

## Slide 10: « Systèmes » Super isolants et cryogénie (voir Boissin et al, Air Liquide et CEA Grenoble)
Vide poussé de 10-6 mbar ou 0.1 Pa
Parois aluminisées (Mylar) ou feuilles d’aluminium d’émissivité 0.01
Conductivité thermique équivalente de l’ordre 0.3 mWm-1K-1 sur 1cm

## Slide 11: « Systèmes » Super isolants et cryogénie Réservoirs, Conduites
Principaux problèmes: Maintenir le vide et éviter les ponts thermiques!

## Slide 12: Les aérogels Voir A. Rigacci, P. Achard CEMEF, Sophia Antipolis
Milieux poreux à pore ouverts et forte tortuosité
Confinement (Effet Knudsen) Taille des cavités<libre parcours moyen du gaz (dans l’air à une atmosphère: 75 nm)
Et diminution de la pression
Martin Knudsen 1871-1949

## Slide 13: Conductivité thermique de milieux poreux en fonction de la pression et de la taille des pores

## Slide 14: Les vitrages sous vide (VIG Vacuum Insulating Glazing): Pilkinton Spacia

## Slide 15: Méthodes de caractérisation d’une résistance thermique
  Stationnaire 1D, Loi d’Ohm thermique (plaque chaude gardée)
  Performances d’un vase Dewar (Décharge d’un condensateur thermique)
  comment comparer des bouteilles thermos… le test de « Carnets d’aventures »
  Méthodes transitoires (des petites aux grandes échelles)
    Cas 1D, sondes fil chaud plan chaud
    Cas 3D transitoire, Contrôle Non-Destructif thermique avec la thermographie infrarouge

## Slide 16: Plaque chaude gardée
• ASTM Standard C518, “Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus.”
• ASTM Standard C177, “Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus.”
Théorie simple, mais appareil très délicat surtout pour les super-isolants!

## Slide 17: Performances d’un vase Dewar, comment caractériser sa bouteille thermos… le test de Carnets d’aventures
Le temps caractéristique du régime transitoire est supérieur à 10h!!!!

## Slide 18: Modèle électrique équivalent (circuit électrique capacité-résistance)
R
1/Cp
Capacité
Résistance
Solution dans l’espace de Laplace
Solution dans l’espace temporel

## Slide 19: Analogie électrique en régime transitoire-Cas 1D-Quadripoles thermiques Représentation matricielle
Transformation de Laplace en temps
Représentation par une matrice de transfert
Mur 1D en régime transitoire sans sources internes

## Slide 20: Analogie électrique en régime transitoire-Cas 1D-Quadripoles thermiques Analogie Electrique

## Slide 21: Approximation aux basses fréquences (p --> 0)
Résistance pure
Capacité pure

## Slide 22: Mur multicouche
Matrice de transfert

## Slide 23: Discrétisation d’un mur
Mais aussi:

## Slide 24: Mesure simple de la résistance et de l’inertie d’un mur Aux basses fréquences
Résistance
Inertie/Capacité

## Slide 25: Impédance d’un milieu semi-infini
Si l’épaisseur e du mur tend vers l’infini, il y a une relation directe entre la température d’entrée et le flux d’entrée.
La réponse à un échelon de flux est une dérivation non entière de la température
: Emissivité

## Slide 26: Exemple de mur composite en thermique du bâtiment

## Slide 27: Régime périodique
On remplace p par
Amplitude
Déphasage
Transformée de Fourier au lieu d’une transformée de Laplace
Approximation aux hautes fréquences
Milieu semi-infini
Approximation aux basses fréquences
Capa-Resistance-capa
Milieu semi-infini
Milieu sain
Capa-R-capa
Expression exacte

## Slide 28: Etude de phénomènes 3D transitoires Contrôle non-destructif par thermographie infrarouge
Excitation thermique (lampe, laser)
Caméra infrarouge qui enregistre T(x,y,z=0,t)
A partir de T(x,y,z=0,t), peut-on remonter à R(x,y,z) ou e1 et R(x,y)?

## Slide 29: Possible applications
Homogeneous
Or non-isotropic medium
Estimation of thermal diffusivity, main axes…
Homogeneous medium with some flaws
Detection of the flaws positions, size, thermal properties
Multispectral
and terahertz Tomography
3D informations
Not only temperature!
Multiscale Analysis
Super resolution
Thermal converter
Balageas, & Busse, 1992
Krapez, 1999
Gaverina et al, 2017
…
Burrows et al, 2011
Schlichting et al, 2011
Salazar et al 2020
…
Romano et al, 2016
Aouali et al, 2020
…
Groz et al, 2025

## Slide 30
Homogeneous wall, 2D transient or steady problem

## Slide 31
Real images
Transformed images
Fourier transform
1D expression in Fourier space
Estimation method
Transformée de Fourier en cos et transfert thermique dans le plan

## Slide 32
Multilayered systems:
product of matrices !

## Slide 33
Calculations between Spectral vectors for the 2D case
Fourier-Fourier-Laplace transform for the 3D case… Heavier!

## Slide 34
BUT: Separability properties when the sample is delaminated
(Only resistive layers inside homogeneous layers)
The inverse Laplace transform of
Is then:

## Slide 35: Cas où une résistance thermique non-uniforme R(x,y) est à une profondeur e1 dans un milieu homogène
Excitation périodique uniforme en z=0
Transformation de Fourier e, t,x,y
Continuité du flux et saut de température enz= e1

## Slide 36: Transformée de Fourier du saut de température
Hypothèse de Résistance « séparable »
Transformée de la résistance et du flux
Transformée du saut de température

## Slide 37: Représentation quadripolaire généralisée
contraste
)
Matrice résistive unidirectionnelle
Produit de Kroenecker de deux matrices résistives unidirectionnelle
Représentation quadripolaire généralisée
Expression formelle

## Slide 38: Approximations possibles
Séparabilité suivant x et y (Décompossition en valeurs singulières des champs de température)
Approximation de l’inversion de matrice si R faible:
Calcul exact
Approximation
Résidus

## Slide 39: Conclusion
Résistance/ Impédances/ Analogie électrique?
Besoin de calculs 3D –transitoires
Inversion de grandes quantités de données aidées par la physique?

## Slide 40: For the future: 4-5D hypercubes processing
(200 x 320 x 256 x 72 x 100 x 14) > 1To / min
BIG DATA
FUTURE
Development of new inverse processing based on BIG DATA and 4-5D hypercubes

## Slide 41: Our team in Bordeaux, France

## Slide 42: References
  [1] Balageas, D. L. & Busse, G. Theoretical and experimental applications of the flying spot camera. Proc QIRT 92 Conf. (Seminar Eurotherm No 27), Ed. Eur. Therm. Ind. pp. 19–24. (1992). URL www.qirt.org/dynamique/index.php?idD=55. 3
[2] Krapez, J.-C. Résolution spatiale de la caméra thermique à source volante. Int. J. Therm. Sci. 38, 769–779 (1999). 3
[3] Burrows, S. E., Dixon, S., Pickering, S. G., Li, T. & Almond, D. P. Thermographic detection of surface breaking defects using a scanning laser source. NDT E Int. 44, 589– 596 (2011). 3
[4] Gaverina, L., Batsale, J. C., Sommier, A. & Pradere, C. Pulsed flying spot with the loga- rithmic parabolas method for the estimation of in-plane thermal diffusivity fields on het- erogeneous and anisotropic materials. J. Appl. Phys. 121 (2017). 3, 5
[5] Sommier, A. et al. Coupling Pulsed Flying Spot technique with robot automation for industrial thermal characterization of complex shape composite materials. NDT E Int. 102, 175–179 (2019). URL https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2018. 11.011. 3, 5
[6] Carslaw HS and Jaeger JC, Conduction of heat in solids, 2nd Ed, oxford University Press, 1959
[7] Krapez JC, Gardette G. Balageas D., Thermal ellipsometry in steady state and by lock in thermography, Application to anisotropic material characterization DOI 10.216011, QIRT, 1996, 042
[8] Romano, M.; Chulkov, A.; Sommier, A.; Balageas, D.; Vavilov, V.; Batsale, J.; Pradere, C. Broadband Sub-terahertz Camera Based 301 on Photothermal Conversion and IR Thermography. Journal of infrared, millimeter and terahertz waves 2016.
[9] Aouali, A.; Chevalier, S.; Sommier, A.; Abisset-Chavanne, E.; Batsale, J.C.; Pradere, C. 3D infrared thermospectroscopic imaging. Scientific Reports 2020, 10, 1–10.
[10] Aouali, A.; Chevalier, S.; Sommier, A.; Ayadi, M.; Batsale, J.C.; Balageas, D.; Pradere, C. Ultra-broadband contactless imaging 299 power meter. Appl. Opt. 2021, 60, 7995–8005. https://doi.org/10.1364/AO.432479.
[11] Groz MM, Sommier A., ABisset E., Pradere C., Super resolution based on laser Flying Spot technique coupled with OR thermography, QIRT Conference 2022, DOI 10.21611/qirt 2022.3021
[12] Salazar A., Medioroz A., Oleaga A., Flying spot tthermography: Quantitative assessment of thermal diffusivity and crack width, J. Appl. Phys., 127, 131101 (2020) DOI 10. 1063/1.5144972
[13] Maillet D. Andre S., Batsale JC, Degiovanni A., Moyne C., Thermal quadrupôles, Wiley, 2000.
[14] Batsale JC, Pradere C., Time/Sapce noise and thermal processing of temperature signal. EUrotherm Advanced School-Metti 5-Roscoff-June 13-18, 2011. http://www.sft.asso.fr/document.php?pagendx-12299
[15] Schlichting, J., Ziegler, M., Dey, A., Maierhofer, C. & Kreutzbruck, M. Efficient data evaluation for thermographic crack detection. Quant. Infrared Thermogr. J. 8, 119–123 (2011). 3
[16] Guillet JP, Recur B., Frederique L., Bousquet B., Canioni L., Manek-Hnninger I., Desbarats P., Mounaix P., Review of terherttz tomography techniques, Journal of Infrered Millimeter and Terhertz Waves 2014, 35 382-411
[17] Bazzo, J. P. et al. Super-resolution algorithm applied in thermal imaging of hydroelec- tric generators stator using hybrid sensing with DTS and FBG. SBMO/IEEE MTT-S Int. Microw. Optoelectron. Conf. Proc. 2015-Decem (2015). 2
[18] Farsiu, S., Robinson, D., Elad, M. & Milanfar, P. Advances and challenges in super- resolution. Int. J. Imaging Syst. Technol. 14, 47–57 (2004). 2
[19] Yamamoto, A. & T. L. Lee, D. Wavelet Analysis : Theory and Applications. Hewlett- Packard J. 44–52 (1994). 9705132v2. 13
[20] Mourad, T. Wavelets and Wavelet Transforms. Synth. Lect. Biomed. Eng. 1–18 (2023). 13
[21] Galmiche, F. & Maldague, X. Depth defect retrieval using the wavelet pulsed phased thermography 1–6 (2000). 14 , DOI 10.21611/qirt.20222.036
[22] Shrestha, R., Chung, Y. & Kim, W. Wavelet transform applied to lock-in thermographic data for detection of inclusions in composite structures: Simulation and experimental stud- ies. Infrared Phys. Technol. 96, 98–112 (2019). URL https://doi.org/10.1016/ j.infrared.2018.11.008. 14
[23] Batsale JC, Achchaq F., Baresh D., Sommier A., Legros P., Strategies for the estimation of thermophysical properties mapping of heterogeneous phase change materials with IR thermography, Thermosence conference, Orlando, May 2023.

## Slide 43: Sites internet
www.vip-bau.de et www.vip-bau.ch : plateformes internet allemande et suisse pour PIV
www.baubook.at : Base de donn.es IBO - .sterreichisches Institut für Baubiologie und Bau.kologie :
www.va-q-tec.com : site du fabricant VA-Q-TEC AG
www.microtherm.uk.com : site du fabricant MICROTHERM N.V.
www.boetker.de : site du fabricant BOETKER
www.vaku-isotherm.de : site du fabricant VAKU-ISOTHERM GmbH
www.zzwancor.ch : site du fabricant ZZWANCOR
www.porextherm.com : site du fabricant POREXTHERM D.MMSTOFFE GmbH
www.syag.ch : site du fabricant SCHNEIDER SYSTEMTECHNIK AG
www.ademe.fr : site internet de l’ADEME
www.cnidep.com : site internet du CNIDEP
www.cstb.fr : site internet du CSTB